## Ausschreibungstexte DPA Kopfbügelmikrofone

DPA d:fine 4088-F (beige mit Microdotstecker)

Nackenbügelmikrofon mit Nierencharakteristik und Microdotstecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig. Farbe: Beige. Nackenbügel für rechts- und linksseitige Montage des Mikrofons. Mikrofonarm in der Länge verstellbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten.  Die Steckverbindung zum jeweiligen Drahtlossystem erfolgt über optional erhältliche System-Adapter.

Richtcharakteristik: Niere

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: 100 Hz - 20 kHz (4 - 6 dB Soft Boost bei 15 kHz)

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB (A)

Total Harmonic Distortion (THD): <1% bis 123 dB SPL Spitze; <1% bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: MicroDot

Finish: beige

Mikrofondurchmesser: 5,5 mm

Gewicht: 14 gr. inkl. Kabel und MicroDot-Stecker

Kabellänge: 1,2 m

Kabeldurchmesser: 1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine 4088-F" oder gleichwertig

DPA d:fine 4088-F03 (beige mit Lemostecker)

Nackenbügelmikrofon mit Nierencharakteristik und Lemostecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig. Farbe: Beige. Nackenbügel für rechts- und linksseitige Montage des Mikrofons. Mikrofonarm in der Länge verstellbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten.  Die Steckverbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Sennheiser kompatiblen 3-poligen Lemo-Feststecker.

Richtcharakteristik: Niere

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: 100 Hz - 20 kHz (4 - 6 dB Soft Boost bei 15 kHz)

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB (A)

Total Harmonic Distortion (THD): <1% bis 123 dB SPL Spitze; <1% bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: 3-Pol Lemo

Finish: beige

Mikrofondurchmesser: 5,5 mm

Gewicht: 16 gr. inkl. Kabel und Stecker

Kabellänge: 1,2 m

Kabeldurchmesser: 1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine 4088-F03" oder gleichwertig

DPA d:fine 4088-F10 (beige mit Mini XLR-Stecker)

Nackenbügelmikrofon mit Nierencharakteristik und Mini XLR-Stecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig. Farbe: Beige. Nackenbügel für rechts- und linksseitige Montage des Mikrofons. Mikrofonarm in der Länge verstellbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten.  Die Steckverbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Shure und Sony kompatiblen Mini XLR-Feststecker.

Richtcharakteristik: Niere

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: 100 Hz - 20 kHz (4 - 6 dB Soft Boost bei 15 kHz)

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB (A)

Total Harmonic Distortion (THD): <1% bis 123 dB SPL Spitze; <1% bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: Mini XLR TA4F

Finish: beige

Mikrofondurchmesser: 5,5 mm

Gewicht: 16 gr. inkl. Kabel und Stecker

Kabellänge: 1,2 m

Kabeldurchmesser: 1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine 4088-F10" oder gleichwertig

DPA d:fine 4088-F34 (beige mit Mini-Klinkenstecker)

Nackenbügelmikrofon mit Nierencharakteristik und Mini-Klinkenstecker

Flexibel, robust konstruiert und trotzdem leicht und unauffällig. Farbe: Beige. Nackenbügel für rechts- und linksseitige Montage des Mikrofons. Mikrofonarm in der Länge verstellbar. Die Qualität entspricht nationalen und internationalen Standards und der Akzeptanz von technischen Anweisungen. Höchste Klangqualität, um ein natürliches Übertragungsverhalten zu gewährleisten.  Die Steckverbindung zu den Taschensendern erfolgt über einen Sennheiser kompatiblen Mini-Klinken-Feststecker.

Richtcharakteristik: Niere

Arbeitsprinzip: Druckgradientenempfänger

Kapseltyp: Vorpolarisiertes Kondensator-Element

Frequenzbereich, ±2 dB: 100 Hz - 20 kHz (4 - 6 dB Soft Boost bei 15 kHz)

Empfindlichkeit, nominal ±3 dB bei 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB bezogen auf 1 V/Pa

Äquivalenter Rauschpegel, A-bewertet: Typ. 26 dB(A) bezogen auf 20 µPa (max. 28 dB (A))

Äquivalenter Rauschpegel nach ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (max. 40 dB)

Signalrauschabstand, bezogen auf 1 kHz bei 1 Pa (94 dB SPL): 68 dB (A)

Total Harmonic Distortion (THD): <1% bis 123 dB SPL Spitze; <1% bis 120 dB SPL RMS Sinus

Dynamikbereich: Typ. 97 dB

Max. Schalldruckpegel Spitze vor Clipping: 144 dB

Ausgangsimpedanz: 30 - 40 Ohm

Maximale Kabellänge: bis zu 300 m

Stromversorgung: Mit Drahtlos-Systemen: Min. 5 V - max. 50 V über DPA Adapter

Anschluss: Mini-Klinke

Finish: beige

Mikrofondurchmesser: 5,5 mm

Gewicht: 16 gr. inkl. Kabel und Stecker

Kabellänge: 1,2 m

Kabeldurchmesser: 1,6 mm

Betriebstemperaturbereich: -10 bis 45° C

Fabrikat: wie "DPA" oder gleichwertig

Typ: wie "d:fine 4088-F34" oder gleichwertig